1. Предметом топографії є:

питання земельно-кадастрового знімання територій.

питання топографічного знімання великих і малих ділянок земної поверхні.

питання створення державної геодезичної мережі.

питання зображення сферичної поверхні Землі на площині у вигляді карт.

2. Поверхня, в точках якої потенціал сили ваги Землі скрізь має одне і те ж саме значення, це:

фізична поверхня.

рівнева поверхня.

горизонтальна поверхня.

поверхня еліпсоїду.

3. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії ), – це:

рiвнева поверхня.

референц – еліпсоїд.

земний еліпсоїд.

еліпсоїд обертання.

4. Фігура Землі, яка утворена рівневою поверхнею, що збігається з поверхнею Світового океану в стані цілковитого спокою та рівноваги, відповідно продовжена під материками, це:

загально-земний еліпсоїд.

геоід.

референц-еліпсоїд.

земна куля.

5. Фігура реальної Землі, яка визначена на основі геодезичних, астрономічних та гравіметричних вимірів без врахування розподілу мас в тілі Землі, – це:

геоїд.

квазігеоїд.

рiвнева поверхня.

референц – еліпсоїд.

земний еліпсоїд.

6. Еліпсоїд, що характеризує фігуру та розміри Землі, це:

геоїд.

квазігеоїд.

рiвнева поверхня.

референц – еліпсоїд.

земний еліпсоїд.

7. Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та розміри всієї Землі, це:

геоїд.

квазігеоїд.

рiвнева поверхня.

референц – еліпсоїд.

загальноземний еліпсоїд.

8. Земний еліпсоїд, який взято для опрацювання геодезичних вимірів та встановлення системи геодезичних координат, це:

геоїд

квазігеоїд.

рiвнева поверхня.

референц – еліпсоїд.

земний еліпсоїд.

9. Розміри земного еліпсоїда характеризують:

довжини паралелей і меридіанів.

широта та довгота.

довжини великої та малої піввісей.

довжина великої піввісі та полярне стиснення.

10. Референц-еліпсоїд Красовського характеризується розмірами великої піввісі та полярного стиснення:

6378136 м та 1:298,25784.

6378245 м та 1:298,3.

6378137 м та 1:298,257223563.

6377397 м та 1:299,2.

11. Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги в даній точці, – це:

меридіан.

паралель.

велика піввісь.

мала піввісь.

прямовисна лінія.

12. Кут між прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці – це:

відхилення прямовисної лінії.

широта точки.

довгота точки.

зближення меридіанів.

13. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які проходять через вісь обертання Землі, – це:

меридіани.

паралелі.

нормалі.

прямовисні лінії.

14. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі, – це:

меридіани.

паралелі.

нормалі.

прямовисні лінії.

15. Три величини, дві з яких характеризують напрям нормалі до поверхні земного еліпсоїда в даній точці простору відносно площин його екватора і початкового меридіана, а третя є висотою точки над поверхнею земного еліпсоїда, це:

астрономічні координати.

топоцентричні координати.

геодезичні координати.

геоцентричні координати.

16. Компоненти напряму прямовисної лінії в даній точці простору відносно площини перпендикулярної до осі обертання Землі та площини початкового астрономічного меридіана, це:

астрономічні координати.

топоцентричні координати.

геодезичні координати.

просторові прямокутні координати.

17. Площина, що проходить через нормаль до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і його малу вісь, це:

площина геодезичного меридіана.

площина геодезичної паралелі.

горизонтальна площина.

площина астрономічного меридіана.

18. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора, це:

геодезична довгота.

геодезична широта.

астрономічна довгота.

астрономічна широта.

19. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана це:

геодезична довгота.

геодезична широта.

астрономічна довгота.

астрономічна широта.

20. Висота точки над поверхнею земного еліпсоїда – це:

геодезична висота.

ортометрична висота.

динамічна висота.

нормальна висота.

21. Висота точки над поверхнею геоїда, відкладена по силовій лінії поля сили ваги, це:

геодезична висота.

ортометрична висота.

динамічна висота.

нормальна висота.

22. Площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці і паралельна до осі обертання Землі, це:

площина геодезичного меридіана.

площина геодезичної паралелі.

горизонтальна площина.

площина астрономічного меридіана.

23. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярно до осі обертання Землі, це:

геодезична довгота.

геодезична широта.

астрономічна довгота.

астрономічна широта.

24. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана це:

геодезична довгота.

геодезична широта.

астрономічна довгота.

астрономічна широта.

25. Координати, початком відліку яких є точка місцевості, це:

астрономічні координати.

топоцентричні координати.

геодезичні координати.

просторові прямокутні координати.

26. Координати, початком відліку яких є центр мас Землі, це:

геоцентричні координати.

топоцентричні координати.

геодезичні координати.

плоскі прямокутні координати.

27. Площина, яка перпендикулярна до прямовисної лінії, це:

вертикальна площина.

горизонтальна площина.

площина меридіана.

площина паралелі.

28. Довільна площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці, це:

вертикальна площина.

горизонтальна площина.

площина меридіана.

площина паралелі.

29. Відрізок прямовисної лінії від точки місцевості до обраної рівневої поверхні – це:

абсциса точки.

ордината точки;

апліката точки;

висота точки.

30. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, це:

відносна висота.

абсолютна висота.

умовна висота.

геодезична висота.

31. В Україні абсолютні висоти визначаються в:

Дніпровській системі висот.

Балтійській системі висот.

Чорноморській системі висот.

Азовській системі висот.

32. Різниця абсолютних або умовних висот двох точок – це:

перевищення.

довжина лінії.

приріст абсцис.

приріст ординат.

33. Під нівелюванням розуміють польові роботи, в результаті яких визначають:

перевищення між окремими точками або їхні висоти.

проектні висоти окремих точок.

відстані до точок "нульових робіт" та їхні висоти.

відстані між пікетними точками та їхні висоти.

34. Зменшене подібне зображення горизонтальної проекції невеликої ділянки місцевості, в межах якого не враховується кривизна Землі, це:

карта місцевості.

план місцевості.

профіль місцевості.

35. Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини Землі, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни рівневої поверхні, це:

карта місцевості.

план місцевості.

профіль місцевості.

36. Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в обраному напрямку – це:

карта місцевості.

план місцевості.

профіль місцевості.

37. Сукупність контурів і нерухомих предметів місцевості – це:

рельєф місцевості.

ситуація місцевості.

профіль місцевості.

38. Нерівності земної поверхні природного походження – це:

рельєф місцевості.

ситуація місцевості.

профіль місцевості.

39. При контурному (горизонтальному) зніманні на карті або на плані зображується:

рельєф місцевості.

ситуація місцевості.

профіль місцевості.

рельєф та ситуація місцевості.

40. При топографічному зніманні на карті або на плані зображується:

рельєф місцевості.

ситуація місцевості.

профіль місцевості.

рельєф та ситуація місцевості.

41. При кадастровому зніманні на плані зображується:

рельєф місцевості.

ситуація місцевості.

профіль місцевості.

рельєф та ситуація місцевості.

контури об’єкта, ситуація та межі суміжних ділянок.

42. Основною системою координат для топографо-геодезичних робіт в Україні прийнята:

система координат Меркатора.

система координат Зольднера.

система координат Гаусса-Крюгера.

система координат Сансона.

43. В системі координат Гаусса-Крюгера за вісь абсцис (х) приймається:

осьовий меридіан зони.

меридіан даної точки.

Гринвіцький меридіан.

екватор.

44. В системі координат Гаусса-Крюгера за вісь ординат (у) приймається:

осьовий меридіан зони.

меридіан даної точки.

Гринвіцький меридіан.

екватор.

45. Довгота осьового меридіана шестиградусної зони обчислюється за формулою:

46. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6520 км. В якій координатній зоні знаходить дана точка?

6.

5.

2.

52.

47. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6420 км. В якій координатній зоні знаходить дана точка?

6.

4.

2.

42.

48. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6520 км. На якій відстані від осьового меридіану зони знаходить дана точка?

20 км на схід.

20 км на захід.

520 км на схід.

520 км на захід.

49. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6420 км. На якій відстані від осьового меридіану зони знаходить дана точка?

20 км на схід.

80 км на захід.

420 км на схід.

420 км на захід.

50. В системі координат Гаусса-Крюгера спотворення довжин ліній обчислюється за формулою:

51. Середній меридіан зони, який зображується у вигляді прямої лінії на площині це:

магнітний меридіан.

осьовий меридіан.

географічний меридіан.

астрономічний меридіан.

52. Осьовий меридіан на топографічній карті співпадає або паралельний з:

горизонтальними лініями кілометрової сітки.

вертикальними лініями кілометрової сітки.

горизонтальними лініями внутрішньої рамки карти.

вертикальними лініями внутрішньої рамки карти.

53. Геодезичні координати характеризуються:

абсцисою і ординатою.

широтою і довготою.

меридіанами та паралелями.

кутами та довжинами ліній.

54. Прямокутні координати характеризуються:

абсцисою і ординатою.

широтою і довготою.

меридіанами та паралелями.

кутами та довжинами ліній.

55. За початок відліку координат в проекції Гаусса-Крюгера приймається:

точка перетину початкового (грінвічського) меридіана та лінії екватора.

точка перетину географічного меридіана та лінії екватора.

точка перетину осьового меридіана та лінії екватора.

точка перетину магнітного меридіана та лінії екватора.

56. Щоб уникнути від'ємних значень ординат Гаусса-Крюгера, початок відліку координат переносять від осьового меридіану на:

500 кілометрів на схід.

500 кілометрів на захід.

1000 кілометрів на схід.

1000 кілометрів на захід.

57. В проекції Гаусса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони:

за широтою через 4 градуси.

за широтою через 6 градусів.

за довготою через 4 градуси.

за довготою через 6 градусів.

58. Процес порівняння даної фізичної величини з іншою однорідною фізичною величиною, яка прийнята за одиницю, це:

компарування.

вимірювання.

перевірка.

юстировка.

59. Якщо об’єкт вимірювання безпосередньо порівнюється з одиницею виміру, то це:

прямі (безпосередні) виміри.

непрямі (посередні) виміри.

рівноточні виміри.

нерівноточні виміри.

60. Якщо значенню фізичної величини визначається через інші виміряні величини, то це:

прямі (безпосередні) виміри.

непрямі (посередні) виміри.

рівноточні виміри.

нерівноточні виміри.

61. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин, це:

метрична міра.

радіанна міра.

градусна міра.

градова (десятинна) міра.

62. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 100 рівних частин, – це:

метрична міра.

радіанна міра.

градусна міра.

градова (десятинна) міра.

63. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу, це:

довгота.

широта.

градус.

азимут.

радіан.

64. Площа земельної ділянки становить S=0,3250 га, що дорівнює:

3,250 квадратних метрів.

32,5 квадратних метрів.

3250 квадратних метрів.

325 квадратних метрів.

65. Площа земельної ділянки становить S=2296 метрів квадратних, що дорівнює:

0,0023 га.

22,96 га.

0,2296 га.

2,296 га.

66. Відношення довжини лінії на плані (карті) до її горизонтального прокладання на місцевості – це:

графічна точність масштабу.

масштаб.

точність масштабу.

поперечний масштаб.

лінійний масштаб.

67. Масштаб, який виражається у вигляді правильного дробу і його знаменник показує ступінь зменшення елементів на папері порівняно з їх величиною на місцевості це:

лінійний масштаб.

поперечний масштаб.

числовий масштаб.

точність масштабу.

68. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті, – це:

лінійний масштаб.

поперечний масштаб.

точність масштабу.

числовий масштаб.

69. Вказати графічну точність для масштабу 1:25000:

250 м.

2,5 м.

0,25 м.

0,025 м.

25 м.

70. Вказати графічну точність для масштабу 1:10000:

10 м.

0,1 м.

1,0 м.

100 м.

0,01 м.

71. Вкажіть з перерахованих масштабів найбільш дрібніший:

1:50000.

1:100000.

1:500.

1:2000.

1:500000.

72. Вкажіть з перерахованих масштабів найбільш крупніший:

1:5000.

1:500.

1:2000.

1:2500.

1:1000.

73. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1:25000 дорівнює 2 см, то горизонтальне прокладання на місцевості буде становити:

125 м.

500 м.

250 м.

25000 м.

12500 м.

74. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1:5000 дорівнює 3 см, то горизонтальне прокладання на місцевості буде становити:

150 м.

1500 м.

100 м.

15 м.

300 м.

75. Систему поділу топографічних карт на окремі листи називають:

номенклатурою карт.

розграфленням карт.

картографічною проекцією.

поверхнею відносності.

76. Систему позначення окремих листів топографічних карт називають:

номенклатурою карт.

розграфленням карт.

картографічною проекцією.

поверхнею відносності.

77. В основу номенклатури покладений лист топографічної карти масштабу

1:10 000.

1:100 000.

1:500 000.

1:1 000 000.

78. Лист топографічної карти масштабу 1:1 000 000 має розміри:

по широті 20 мінут і по довготі 30 мінут.

по широті 2 градуси і по довготі 3 градусів.

по широті 4 градуси і по довготі 6 градусів

по широті 1 градус і по довготі 40 мінут.

79. Лист топографічної карти масштабу 1:100 000 має розміри:

по широті 20 мінут і по довготі 30 мінут.

по широті 2 градуси і по довготі 3 градусів.

по широті 4 градуси і по довготі 6 градусів

по широті 1 градус і по довготі 40 мінут.

80. Графічні символи, якими відображаються на топографічних планах і картах об’єкти місцевості та їхні кількісні і якісні характеристики, – це:

горизонталі.

умовні знаки.

закладання.

номенклатура.

81. Масштабні умовні знаки служать:

для зображення об'єктів, площа яких не виражається в масштабі карти.

для зображення об'єктів, площа яких виражається в масштабі карти.

для зображення об'єктів, довжина яких виражається в масштабі карти, а ширина незначна.

для зображення додаткової характеристики об’єктів місцевості.

82. На топографічних планах позамасштабними умовними знаками відображаються:

сади.

пасовища.

лінії зв’язку та електропередач.

пункти геодезичної мережі.

виноградники.

83. На топографічних картах пояснювальними умовними знаками відображаються:

залізниці.

підписи населених пунктів.

лінії зв’язку та електропередач.

вітряні млини.

сади.

84. Якщо на топографічній карті є підпис біля зображення моста – «20-5/10», то характеристика цього мосту наступна:

20 довжина моста, 5 ширина моста, 10 вантажопідйомність в тонах.

20 ширина  моста, 5 висота моста, 10 вантажопідйомність в тонах.

20 довжина моста, 5 висота моста, 10 вантажопідйомність в тонах.

20 ширина моста, 5 довжина моста, 10 вантажопідйомність в тонах.

20 висота моста, 5 ширина моста, 10 вантажопідйомність в тонах.

85. Якщо на топографічній карті є підпис на зображенні шосейної дороги «8(12) Б», то характеристика цієї дороги наступна:

8 – ширина дороги від кювету до кювету, 12 – ширина покритої частини дороги, Б – бетонне покриття.

8 – ширина покритої частини дороги, 12 – ширина дороги від кювету до кювету, Б – бетонне покриття.

8 – ширина дороги від кювету до кювету,12-довжина покритої частини дороги, Б – бетонне покриття.

86. Характеристика лісу «15/0,25*5» показує наступне:

15 середня відстань між деревами, 0,25 середня товщина дерева, 5середня висота дерев.

15 середня висота дерев, 0,25 середня відстань між деревами,  5 середня товщина дерева (м).

15 середня висота дерев (м), 0,25 середня товщина дерева (м), 5 середня відстань між деревами (м).

87. Коричневим кольором на картах показують:

гідрографію.

рослинність.

рельєф.

дорожню мережу.

населені пункти.

88. Зеленим кольором на картах показують:

гідрографію.

рослинність.

рельєф.

дорожню мережу.

населені пункти.

89. Рельєф на топографічних картах і планах зображується:

ізоколами.

ізогіпсами.

відмивкою коричневого кольору.

горизонталями.

90. Підвищення куполоподібної форми, що здіймається над навколишньою місцевістю, – це:

гора.

котловина.

хребет.

лощина.

сідловина.

91. Заглиблення чашоподібної форми, яка не має стоку води, – це:

гора.

котловина.

хребет.

лощина.

сідловина.

92. Підвищення видовженої форми у вигляді складки земної поверхні, що зображується на карті випуклими горизонталями, – це:

гора.

котловина.

хребет.

лощина.

сідловина.

93. Лінія, що проходить по найнижчих точках місцевості (лощини) – це:

горизонталь.

водорозділ.

тальвег.

прямовисна лінія.

94. Лінія, що проходить по найвищих точках місцевості, – це:

горизонталь.

водорозділ.

тальвег.

прямовисна лінія.

95. Віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині – це:

закладання.

ухил місцевості.

стрімкість схилу.

висота перерізу рельєфу.

перевищення.

96. Відношення перевищення між кінцями даної лінії до її горизонтального прокладання – це:

закладання.

ухил місцевості.

стрімкість схилу.

висота перерізу рельєфу.

перевищення.

97. Кут, який утворений лінією місцевості з горизонтальною площиною (горизонтальним прокладанням), – це:

закладання.

ухил місцевості.

стрімкість схилу.

висота перерізу рельєфу.

перевищення.

98. Зменшене зображення вертикального перетину земної поверхні в якому-небудь напрямку, побудоване за певними правилами, – це:

графік масштабу закладань.

профіль місцевості.

стрімкість схилу.

ухил місцевості.

перевищення.

99. Умовна крива лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами, це:

горизонталь.

водорозділ.

тальвег.

прямовисна лінія.

100. Кут між магнітним та істинним меридіанами даної точки це:

зближення меридіанів.

магнітний азимут.

географічний азимут.

схилення магнітної стрілки.

101. Кут між меридіаном даної точки і геодезичною паралеллю іншої точки лінії це:

зближення меридіанів.

магнітний азимут.

географічний азимут.

схилення магнітної стрілки.

102. Горизонтальний кут між північним напрямком істинного меридіана і напрямком даної лінії за ходом годинникової стрілки це:

зближення меридіанів.

істинний азимут.

дирекційний кут.

схилення магнітної стрілки.

румб.

103. Горизонтальний кут між північним напрямком осьового меридіана зони і напрямком даної лінії за ходом годинникової стрілки це:

зближення меридіанів.

азимут.

дирекційний кут.

схилення магнітної стрілки.

румб.

104. Горизонтальний кут між найближчим напрямком осьового меридіана зони або лінією йому рівнобіжною і напрямком даної лінії це:

зближення меридіанів.

азимут.

дирекційний кут.

схилення магнітної стрілки.

румб.

105. Прямі та обернені дирекційні кути відрізняються між собою на:

90 градусів.

360 градусів.

180 градусів.

рівні між собою.

106. Яку назву має румб, якщо лінія знаходиться в першій чверті?

Пн.Зх.

Пн.Сх.

Пд.Зх.

Пд.Сх.

107. Як визначається дирекційний кут, якщо румб лінії має напрямок Пн.Сх?

дирекційний кут дорівнює румбу.

дирекційний кут дорівнює 180 градусів мінус румб.

дирекційний кут дорівнює 180 градусів плюс румб.

дирекційний кут дорівнює 360 градусів мінус румб.

108. Аналітичний спосіб визначення площ ґрунтується на використанні:

виміряних на плані довжин ліній та кутів між ними.

виміряних на плані довжин ліній.

планіметра.

результатів безпосередніх вимірювань на місцевості або їхніх функцій.

палетки з паралельними лініями.

109. Визначаючи площі палеткою з паралельними лініями, користуються:

лінійним масштабом.

масштабом площ.

графіком закладень.

контрольною лінійкою.

110. Графічним способом обчислюють площі ділянок:

тільки трикутної форми.

тільки прямокутної форми.

простої геометричної форми, обмежених, як правило, прямими лініями.

що мають форму трапеції.

що мають будь-яку форму.

111. Величина ціни поділки планіметра залежить від:

кількості кареток з лічильними механізмами на планіметрі.

марки планіметра.

довжини обвідного важеля та масштабу плану.

довжини полюсного важеля та масштабу плану.

довжин обвідного та полюсного важелів.

112. Аналітичним способом площа земельної ділянки визначається за формулою:

113. Основним методом створення планової державної геодезичної мережі в Україні є:

тріангуляція.

полігонометрія.

трилатерація.

GPS-спостереження.

засічки.

114. Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж, це:

державна геодезична мережа.

геодезична мережа згущення.

знімальна мережа.

115. Геодезичною основою топографічних знімань є:

державна геодезична мережа (ДГМ).

розрядна геодезична мережа згущення (РГМЗ).

знімальні геодезичні мережі (ЗГМ).

висотні геодезичні мережі.

ДГМ, РГМЗ, ЗГМ та висотні геодезичні мережі.

116. Головною геодезичною основою топографічних знімань є:

державна геодезична мережа.

розрядна геодезична мережа згущення.

знімальна геодезична мережа.

астрономо-геодезична мережа 1класу.

висотна геодезична мережа 1класу.

117. Геодезичний пункт астрономо-геодезичної мережі 1 класу відноситься до:

державної геодезичної мережі.

розрядної геодезичної мережі згущення.

знімальної геодезичної мережі.

висотної геодезичної мережі.

118. Геодезичний пункт мережі згущення 3 класу відноситься до:

знімальної геодезичної мережі.

розрядної геодезичної мережі згущення.

державної геодезичної мережі.

висотної геодезичної мережі.

мережі технічного і тригонометричного нівелювання.

119. Геодезичний пункт мережі 4 класу відноситься до:

державної геодезичної мережі.

розрядної геодезичної мережі згущення.

знімальної геодезичної мережі.

висотної геодезичної мережі.

висотної мережі тригонометричного нівелювання.

120. Засічками визначають планові координати пунктів:

державної геодезичної мережі (ДГМ).

розрядної геодезичної мережі згущення (РГМЗ).

знімальної геодезичної мережі (ЗГМ).

ДГМ, РГМЗ.

РГМЗ, ЗГМ.

121. Прокладанням теодолітних ходів визначають планові координати пунктів:

державної геодезичної мережі (ДГМ).

розрядної геодезичної мережі згущення (РГМЗ).

знімальної геодезичної мережі (ЗГМ).

ДГМ, РГМЗ.

ДГМ, ЗГМ.

122. Способом тріангуляції може створюватись:

астрономо-геодезична мережа 1 класу).

+(50 %) розрядна геодезична мережа згущення.

+(50 %) знімальна геодезична мережа.

нівелірна мережа 1 класу.

мережі технічного нівелювання.

123. В трикутниках мережі тріангуляції вимірюються:

всі горизонтальні кути.

всі довжини сторін.

одна сторона і два кута.

дві сторони і кут між ними.

всі кути і сторони.

124. В трикутниках мережі трилатерації вимірюються:

всі горизонтальні кути.

всі довжини сторін.

одна сторона і два кута.

дві сторони і кут між ними.

всі кути і сторони.

125. Тип зовнішнього геодезичного знаку (тур, піраміда, простий сигнал, складний сигнал) залежить від:

класу точності геодезичного пункту.

типу ґрунту.

глибини промерзання ґрунту.

від висоти, на яку потрібно підняти прилад при виконанні вимірювань.

типу ґрунту і глибини його сезонного промерзання.

126. Наземна споруда, що установлюється для забезпечення видимості між суміжними пунктами геодезичної мережі, це:

репер.

стінний репер.

геодезичний знак.

центр пункту.

розпізнавальний стовп.

127. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють усі кути й хоча би одну сторону, це:

трилатерація.

полігонометрія.

тріангуляція.

супутниковий метод.

128. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними, це

трилатерація.

полігонометрія.

тріангуляція.

супутниковий метод.

129. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють сторони, це:

трилатерація.

полігонометрія.

тріангуляція.

супутниковий метод.

130. У якій системі координат визначають положення пунктів ДГМ?

В умовній системі координат.

В загальноземній системі координат.

В референцній системі координат.

131. Основним кутомірним приладом являється:

мензула.

теодоліт.

нівелір.

мірна стрічка.

кіпрегель.

132. Горизонтальні кути вимірюють за допомогою:

мірної стрічки.

(50 %) кіпрегеля.

нівеліра.

(50 %) теодоліта.

мензули.

133. Вертикальні кути вимірюють за допомогою:

мірної стрічки.

кіпрегеля.

нівеліра.

теодоліта.

мензули.

134. Горизонтальні прокладання вимірюють за допомогою:

мірної стрічки.

кіпрегеля.

нівеліра.

теодоліта.

мензули.

135. Високоточними теодолітами вважають:

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 2” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП більше 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 0,5” до 1”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 5” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 15” до 30”.

136. Точними теодолітами вважають:

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 2” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП більше 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 0,5” до 1”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 5” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 15” до 30”.

137. Технічними теодолітами вважають:

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 2” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП більше 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 0,5” до 1”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 5” до 10”.

теодоліти для вимірювання горизонтальних кутів з СКП від 15” до 30”.

138. Становий  гвинт теодоліта призначений для:

перенесення теодоліта і встановлення візирної вішки

зміни відліків по горизонтальному кругу/

виведення бульбашки циліндричного  рівня на середину.

закріплення теодоліта на штативі.

закріплення теодоліта у підставці.

139. Горизонтальний круг теодоліта має:

закріпні гвинти.

навідні гвинти.

лімб.

алідаду.

кремальєру.

140. Робоча міра в теодоліті у вигляді кругової шкали з рівномірним градуюванням через 10 , 10’ або 20’ називають:

алідадою.

кремальєрою.

мікроскопом.

лімбом.

циліндричним рівнем.

141. Для взяття відліків по горизонтальному та вертикальному кругах теодоліта служить:

кремальєра.

мікроскоп.

зорова труба.

діоптрійне кільце.

142. Фіксування тієї чи іншої частини теодоліта здійснюється за допомогою:

навідних гвинтів.

закріпних гвинтів.

виправних гвинтів.

підйомних гвинтів.

143. Бусоль – це прилад, який призначений для:

вимірювання і відкладання прямих кутів.

вимірювання довжин ліній.

вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів.

вимірювання магнітних азимутів.

вимірювання перевищень.

144. Бульбашку циліндричного рівня горизонтального кругу виводять в нуль – пункт за допомогою:

зорової труби.

навідних гвинтів.

закріпних гвинтів.

підйомних гвинтів.

виправних гвинтів.

145. Теодоліт до штативу кріпиться за допомогою:

станового гвинта.

навідних гвинтів.

закріпних гвинтів.

виправних гвинтів.

підйомних гвинтів.

146. Фокусування зображення за предметом здійснюється в теодоліті за допомогою:

діоптрійного кільця.

мікроскопа.

циліндричного рівня.

кремальєри.

алідади.

147. Чіткість зображення штрихів сітки ниток в теодоліті забезпечується за допомогою:

діоптрійного кільця окуляра.

мікроскопа.

циліндричного рівня.

кремальєри.

алідади.

148. Точне наведення сітки ниток зорової труби теодоліта на ціль здійснюється за допомогою:

лімбу.

прицілу.

навідних гвинтів.

алідади.

кремальєри.

149. Навідний гвинт алідади горизонтального кругу призначений для:

виведення теодоліта в горизонтальне положення.

зміни відліків по горизонтальному кругу.

виведення циліндричного рівня горизонтального кругу на середину.

точного наведення сітки ниток на ціль в вертикальній площині.

точного наведення сітки ниток на ціль в горизонтальній площині.

150. Навідний гвинт зорової труби призначений для:

виведення теодоліта в горизонтальне положення.

зміни відліків по горизонтальному кругу.

виведення циліндричного рівня на середину.

точного наведення сітки ниток на ціль в вертикальній площині.

точного наведення сітки ниток на ціль в горизонтальній площині.

151. Грубе наведення зорової труби теодоліта на ціль здійснюється за допомогою:

лімбу.

візиру.

навідних гвинтів.

алідади.

кремальєри.

152. Приведення теодоліту в горизонтальне положення здійснюється за допомогою:

нитяного виска.

кремальєри.

циліндричного рівня горизонтального кругу.

підйомних гвинтів.

навідних гвинтів.

153. Центрування технічного теодоліту Т30 здійснюється за допомогою:

нитяного виска.

кремальєри.

циліндричного рівня горизонтального кругу.

підйомних гвинтів.

зорової труби.

154. Дія, що не входять в процес підготовки теодоліта для вимірювань горизонтального кута:

центрування.

горизонтування.

орієнтування.

виведення бульбашки циліндричного рівня зорової труби на середину.

фокусування зображення та фокусування сітки ниток.

155. Частина теодоліту, яка показує чи приведений він в горизонтальне положення:

циліндричний рівень зорової труби.

циліндричного рівня алідади.

мікроскоп.

алідада горизонтального кругу.

лімб горизонтального кругу.

156. Ціна поділки лімбу теодоліта Т30 зі штриховим мікроскопом:

5 мінут.

1 градус.

10 мінут.

30 мінут.

20 мінут.

157. Ціна поділки лімбу теодоліта 2Т30П зі шкаловим мікроскопом:

5 мінут.

1 градус.

10 мінут.

30 мінут.

20 мінут.

158. За призначенням і сферою застосування теодоліти діляться на:

астрономічні, геодезичні, маркшейдерські, спеціальні.

механічні, оптичні, електронні.

технічні, точні, високоточні.

прості, повторювальні.

159. За точністю теодоліти діляться на:

астрономічні, геодезичні, маркшейдерські, спеціальні.

механічні, оптичні, електронні.

технічні, точні, високоточні.

прості, повторювальні.

160. За конструкцією теодоліти діляться на:

астрономічні, геодезичні, маркшейдерські.

прості, повторювальні, механічні, оптичні, електронні.

технічні, точні, високоточні.

автоколімаційні, спеціальні.

161. Теодоліти, які мають нерухомий лімб, називаються:

прості.

повторювальні.

механічні.

електронні.

оптичні.

162. Теодоліти, в яких лімб і алідада переміщаються незалежно одне від одного навколо вертикальної осі, називаються:

прості.

повторювальні.

механічні.

електронні.

оптичні.

163. Складовими частинами зорової труби є:

об’єктив, окуляр, фокусуючи лінза.

сітка ниток.

лімб.

алідада.

мікроскоп.

164. За допомогою двох підйомних гвинтів виставляють бульбашку циліндричного рівня на середину. Повертають теодоліт на 180 градусів і спостерігають чи не сходить бульбашка рівня із середини. Ці операції виконують при проведенні:

визначення місця нуля вертикального круга.

перевірки сітки ниток.

перевірки осі циліндричного рівня.

перевірки горизонтальної осі зорової труби.

визначення колімаційної похибки.

165. Приводять теодоліт в робоче положення та наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму точку; обертають зорову трубу навідним гвинтом алідади горизонтального кругу і дивляться чи сходить зображення точки з основного горизонтального штриха сітки ниток. Ці операції виконують при проведенні:

визначення колімаційної похибки.

визначення місця нуля.

перевірки сітки ниток.

перевірки осі циліндричного рівня.

перевірки горизонтальної осі зорової труби.

166. Приводять теодоліт в робоче положення і наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму висотну точку; при закріпленому горизонтальному крузі відкріпляють зорову трубу і опускають її приблизно до рівня горизонту, відмічають точку, на яку проектується центр сітки ниток ( а1 ); переводять трубу через зеніт і при другому положенні кругу знову наводять зорову трубу на цю ж точку; відкріпляють зорову трубу і опускають її до рівня горизонту, відмічають точку, на яку проектується центр сітки ниток ( а2 ); точки а1 та а2 повинні співпасти. Ці операції виконують при проведенні:

визначення колімаційної похибки.

визначення місця нуля.

перевірки сітки ниток.

перевірки осі циліндричного рівня.

перевірки горизонтальної осі зорової труби.

167. Приводять теодоліт в робоче положення і наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму точку, яка знаходиться приблизно на рівні горизонту; беруть відлік по горизонтальному кругу (при КЛ); переводять трубу через зеніт і знову наводять на цю ж точку та беруть відлік по горизонтальному кругу (при КП). Ці операції виконують при проведенні:

визначення колімаційної похибки.

визначення місця нуля.

перевірки сітки ниток.

перевірки осі циліндричного рівня.

перевірки горизонтальної осі зорової труби.

168. Приводять теодоліт в робоче положення; наводять теодоліт на одну із точок і беруть відлік по горизонтальному кругу (а); далі відкріпляють алідаду та за ходом годинникової стрілки наводять на другу точку, беруть відлік по горизонтальному кругу (b); різниця цих відліків (b – а) дасть значення кута (при КЛ); переводять трубу через зеніт і знову виконують ті ж операції, що описані вище; знаходять значення кута (при КП). Ці види робіт виконують при визначенні:

горизонтального кута способом прийомів.

місця нуля вертикального круга.

вертикального кута.

горизонтального кута способом кругових прийомів.

169. Приводять теодоліт в робоче положення; наводять теодоліт на точку і беруть відлік по вертикальному кругу (при КЛ), далі переводять трубу через зеніт і знову наводять на цю ж точку, беруть відлік по вертикальному кругу (при КП). Ці види робіт виконують при вимірюванні:

горизонтального кута способом прийомів.

місця нуля вертикального круга.

вертикального кута.

горизонтального кута способом кругових прийомів.

170. Перед виміром горизонтального кута необхідно виконати:

центрування та горизонтування приладу.

визначення місця нуля.

визначення колімаційної помилки.

компарування.

171. Приводять теодоліт в робоче положення; при відкріпленій алідаді в полі зору мікроскопа знаходять відлік по горизонтальному кругу 00001; закріплюють алідаду, відкріплюють лімб і наводять зорову трубу на перший заданий напрямок; закріплюють лімб, відкріплюють алідаду і наводять зорову трубу на другий заданий напрямок.  Ці операції виконують при вимірюванні:

горизонтального кута способом прийомів.

місця нуля.

вертикального кута.

горизонтального кута способом повторень.

172. Вісь циліндричного рівня при алідаді горизонтального кругу повинна бути перпендикулярна до вертикальної осі приладу. Ця геометрична умова контролюється при проведенні:

перевірки циліндричного рівня.

перевірки положення колімаційної площини.

перевірки положення горизонтальної осі.

визначення місця нуля вертикального круга.

173. Візирна вісь зорової труби повинна бути перпендикулярна до осі обертання зорової труби. Ця геометрична умова контролюється при проведенні:

перевірки положення колімаційної площини.

перевірки циліндричного рівня.

перевірки положення горизонтальної осі.

перевірки працездатності приладу.

174. Вісь обертання зорової труби повинна бути перпендикулярна до осі обертання приладу (вертикальної осі).  Ця геометрична умова контролюється при проведенні:

перевірки циліндричного рівня.

перевірки працездатності приладу.

перевірки положення горизонтальної осі.

перевірки місця нуля вертикального круга.

175. Вертикальна нитка сітки ниток повинна бути чітко вертикальною, а горизонтальна нитка – чітко горизонтальною.  Ця геометрична умова контролюється при проведенні:

перевірки місця нуля вертикального круга.

перевірки положення колімаційної площини.

перевірки положення горизонтальної осі.

перевірки правильності установки сітки ниток зорової труби.

176. Точність вимірювання відстаней за допомогою штрихової мірної стрічки складає:

1:1000 – 1:2000.

1:5000 – 1: 10000.

1:100 – 1:500.

1:10000 – 1:25000.

1:500 – 1:1000.

177. Точність вимірювання відстаней за допомогою шкалової мірної стрічки складає:

1:1000 – 1:2000.

1:5000 – 1: 10000.

1:100 – 1:500.

1:10000 – 1:25000.

1:500 – 1:1000.

178. Прямовисна площина, що проходить через кінцеві точки лінії, це:

створ лінії.

провішування лінії.

горизонтальне прокладання лінії.

компарування мірної стрічки.

179. Провішування ліній, якщо між кінцевими точками лінії є взаємна видимість, виконується:

способом «із середини» та способом «вперед».

способом «через пагорбок» та способом «через яр».

прямим та оберненим способом.

способом «на себе».

180. Провішування ліній, якщо між кінцевими точками лінії не має взаємної видимості, виконується:

способом «із середини» та способом «вперед».

способом «через пагорбок» та способом «через яр».

прямим та оберненим способом.

способом «на себе».

181. Поправка в довжину лінії за кут нахилу обчислюється за формулою:

182. Перед лінійними вимірюваннями необхідно виконати:

центрування та горизонтування приладу.

визначення місця нуля.

визначення колімаційної помилки.

компарування.

183. Довжина лінії, яка виміряна мірними стрічками та рулетками, обчислюється за формулою:

184. Довжина лінії, яка виміряна нитковим далекоміром, обчислюється за формулою:

185. Довжина лінії, яка виміряна світлодалекоміром, визначається за формулою:

186. Довжина лінії, яка визначена як неприступна, обчислюється за формулою:

187. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального візирного променя зорової труби – це:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

188. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

189. Метод визначення висот точок за допомогою профілографу – це:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

190. Метод визначення висот точок, в основі якого покладена залежність зміни атмосферного тиску зі зміною висоти точки, – це:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

191. Метод визначення висот точок, в основі якого покладена властивість вільної поверхні рідини у сполучених посудинах знаходитися на однаковому рівні, – це:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

192. Для створення державної висотної мережі використовується:

геометричне нівелювання.

тригонометричне нівелювання.

барометричне нівелювання.

гідростатичне нівелювання.

автоматичне нівелювання.

193. Геометричне нівелювання може виконуватись способом:

нівелювання із середини.

нівелювання вперед.

бокового нівелювання.

194. Під час геометричного нівелювання способом із середини перевищення обчислюється за формулою:

195. Під час геометричного нівелювання способом вперед перевищення обчислюється за формулою:

196. Під час тригонометричного нівелювання перевищення обчислюється за формулою:

197. Висота візирного променю нівеліра відносно рівневої поверхні – це:

висота приладу.

горизонт приладу.

перевищення.

умовна рівнева поверхня.

198. Висота візирного променю нівеліра відносно рівневої поверхні визначається за формулою:

199. Геодезичні роботи, в результаті яких визначаються перевищення, називаються:

топографічним зніманням.

кадастровим зніманням.

нівелюванням.

орієнтуванням.

200. В результаті нівелювання визначається:

перевищення між точками місцевості.

магнітний азимут між точками місцевості.

дирекційні кути між точками місцевості.

прямокутні координати точок місцевості.

201. Геометричне нівелювання виконується:

за принципом використання похилого променя візування.

за принципом використання горизонтального променя візування.

за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.

за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.

202. Тригонометричне нівелювання виконується:

за принципом використання похилого променя візування.

за принципом використання горизонтального променя візування.

за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.

за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.

203. Барометричне нівелювання виконується:

за принципом використання похилого променя візування.

за принципом використання горизонтального променя візування.

за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.

за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.

204. Горизонтальний промінь у просторі можна побудувати:

нівеліром.

теодолітом з рівнем на зоровій трубі.

світловіддалеміром.

нитковим далекоміром.

205. Якщо при нівелюванні з середини відлік по задній рейці, встановленій в точці А дорівнює (а=1250), а в точці В (передня рейка ) дорівнює (в=1350), то перевищення точки В над точкою А дорівнює:

-100 мм.

+100 мм.

+10 мм.

-10 мм.

206. Якщо при нівелюванні з середини відлік по задній рейці, встановленій в точці А дорівнює (а=2205), а в точці В (передня рейка ) дорівнює (в=1205), то перевищення точки В над точкою А дорівнює:

+1000 мм.

-1000 мм.

+100 мм.

-100 мм.

207. Якщо при нівелюванні вперед визначено висоту приладу  в точці А (і=1410) та відлік по рейці в точці В (в=1200), то перевищення точки В над точкою А дорівнює:

-210 мм.

+210 мм.

-21 мм.

+21 мм.

208. Якщо при нівелюванні вперед визначено висоту приладу  в точці А (і=1250) та відлік по рейці в точці В (в=1850), то перевищення точки В над точкою А дорівнює:

+600 мм.

-600 мм.

-60 мм.

+60 мм.

209. Якщо висота точки А дорівнює Ha=150 м і відомо перевищення точки В над точкою А (h =-25м), то висота точки В буде дорівнювати:

125 м.

175 м.

200 м.

100 м.

210. Якщо висота точки А дорівнює Ha=200 м і відомо перевищення точки В над точкою А (h =+25м), то висота точки В буде дорівнювати:

175 м.

225 м.

250 м.

275 м.

211. Горизонт приладу (ГП) це:

перевищення однієї точки над іншою.

висота точки, над якою стоїть теодоліт.

висота нівеліра на станції.

висота візирного променя відносно рівневої поверхні.

висота візирного променя відносно поверхні Землі.

212. Якщо висота точки А відносно рівневої поверхні Ha =100 м, а відлік по рейці в точці А дорівнює а=1250, то горизонт приладу (ГП) дорівнює:

ГП = 98,750 м.

ГП = 96,250 м.

ГП = 102,250 м.

ГП = 101,250 м.

ГП = 201,250 м.

213. Якщо висота точки В відносно рівневої  поверхні Hв =230 м, а відлік по рейці в точці В дорівнює в=0050, то горизонт приладу (ГП) дорівнює:

ГП = 235 м.

ГП = 280 м.

ГП = 230,5 м.

ГП = 230,05 м.

ГП = 230,005 м.

214. Якщо висота точки А відносно рівневої поверхні Ha =50 м, а висота нівеліра на станції дорівнює і=1150, то горизонт приладу (ГП) дорівнює:

ГП = 65 м.

ГП = 45 м.

ГП = 51,50 м.

ГП = 51,150 м.

ГП = 50,015 м.

215. Якщо висота точки В відносно рівневої поверхні Hв =25 м, а висота нівеліра на станції дорівнює і=1110, то горизонт приладу (ГП) дорівнює:

ГП = 36,10 м.

ГП = 25,111 м.

ГП = 26,110 м.

ГП = 26,011 м.

ГП = 26,0011 м.

216. Якщо горизонт приладу дорівнює ГП=120,125 м та відлік по рейці в точці А дорівнює а=1340, то висота точки А (H) дорівнює:

H = 118,785 м.

H = 121,465 м.

H = 122,785 м.

H = 126,125 м.

217. Якщо горизонт приладу дорівнює ГП=67,120 м та відлік по рейці в точці В дорівнює в=0120, то висота точки В (H) ) дорівнює:

H = 67,240 м.

H = 67,000 м.

H = 68,320 м.

H = 69,120 м.

H = 66,120м.

218. За точністю нівеліри поділяють на групи:

(33,3 %) нівеліри високоточні.

нівеліри з компенсатором.

(33,3 %) нівеліри точні.

нівеліри з циліндричним рівнем біля зорової труби.

(33,3 %) нівеліри технічної точності.

219. До високоточних нівелірів відноситься:

Н-3.

Н-3К.

Н-10.

Н-05.

Н-10КЛ.

220. До точних нівелірів відносяться:

Н-3.

Н-3К.

Н-10К.

Н-10КЛ.

Н-05.

221. До нівелірів технічної точності відносяться:

Н-10.

Н-10К.

Н-10КЛ.

Н-3.

Н-3К.

222. За способом установки візирного променя в горизонтальне положення всі нівеліри розподіляють на групи:

нівеліри з лімбом.

нівеліри високоточні.

нівеліри з циліндричним рівнем біля зорової труби.

нівеліри з компенсатором.

нівеліри точні.

223. Автоматично приводиться промінь візування в горизонтальне положення у нівелірів:

високоточних.

точних.

з компенсатором.

технічної точності.

224. У точного нівеліра Н-3 збільшення зорової труби, (крат):

42.

30.

23.

20.

225. У нівеліра технічної точності Н-10 збільшення зорової труби, (крат):

42.

30.

23.

20.

226. У нівеліра Н-3 ціна поділки циліндричного рівня дорівнює, (сек/2 мм):

10".

15".

20".

30".

45".

227. Ціна поділки циліндричного рівня у нівеліра Н-10 дорівнює, (сек/2 мм):

10".

15".

20".

30".

45".

228. Середня квадратична похибка вимірювання перевищення на 1 км подвійного ходу у нівеліра Н-3 складає:

0,5 мм.

3 мм.

3 см.

5 мм.

5 см.

229. Середня квадратична похибка вимірювання перевищення на 1 км подвійного ходу у нівеліра Н-10 складає:

0,5 мм.

3 мм.

3 см.

10 мм.

10 см.

230. Ціна поділки лімба у нівеліра Н-3 складає:

1".

10".

10'.

30'.

1°.

лімба немає.

231. Ціна поділки лімба у нівеліра Н-10КЛ складає:

10".

30".

45'.

1°.

5°.

лімба немає.

232. Чітке зображення сітки  ниток зорової трубі нівеліра отримують обертанням:

елеваційного гвинта.

окулярного кільця.

навідного гвинта.

закріпного гвинта.

підіймальних гвинтів.

233. Попереднє горизонтування нівеліра при приведені його в робоче положення виконуються за допомогою:

циліндричного рівня і підіймальних гвинтів.

циліндричного рівня та елеваційного гвинта.

круглого рівня та підіймальних гвинтів.

круглого рівня та циліндричного рівня.

циліндричного рівня та закріпного гвинта.

234. Елеваційний гвинт нівеліра служить:

для закріплення зорової труби в горизонтальній площині.

для горизонтування нівеліра.

для отримання чіткого зображення сітки ниток в зоровій трубі.

для суміщення зображення кінців бульбашки циліндричного рівня у полі зору окуляра.

235. Два коротких штриха сітки ниток нівеліра Н-10 служать:

для вимірювання горизонтальних кутів.

для вимірювання вертикальних кутів.

для вимірювання відстані до рейки.

для визначення перевищення.

236. При технічному нівелюванні відлік по рейці виконуються:

по верхньому штриху.

по середньому штриху.

по нижньому штриху.

за всіма трьома штрихами.

237. Відлік по рейці при технічному нівелюванні виконують з точністю до:

1 см.

5 мм.

3 мм.

1 мм.

0,5 мм.

238. Компенсатор нівеліра це пристрій, який використовується для:

попереднього горизонтування нівеліра.

вимірювання висоти нівеліра.

вимірювання відстані до рейки.

автоматичного встановлення променя візування у горизонтальне положення.

239. Для високоточного нівелювання І класу можна використовувати наступні нівелірні рейки:

РН-10.

РН-3.

РН-05.

РН-3 та РН-05.

РН-3 та РН-10.

240. Нівелірну рейку РН-10 можна використовувати для:

нівелювання І класу.

нівелювання ІІ класу.

нівелювання ІІІ класу.

нівелювання ІІІ і ІV класів.

технічного нівелювання.

241. Різниця відліків за червоною та чорною сторонами рейки є величина:

постійна і дорівнює нулю.

постійна і дорівнює числу 100.

постійна і дорівнює числу з якого починається відлік поділок на червоній стороні рейки.

постійна і дорівнює числу яким закінчується відлік поділок на червоній стороні рейки.

242. Для нівелірів з циліндричним рівнем при зоровій трубі проводяться наступні перевірки:

перевірка круглого рівня.

перевірка сітки ниток.

перевірка головної умови нівеліра.

перевірка зорової труби.

перевірка елеваційного гвинта.

243. При перевірці круглого рівня нівеліра бульбашка рівня після повороту на 180° не повинна зміщуватися більш ніж:

на 0,1 величини поділки шкали рівня.

на 0,2 величини поділки шкали рівня.

на 0,3 величини поділки шкали рівня.

на 0,4 величини поділки шкали рівня.

на 0,5 величини поділки шкали рівня.

244. Головна умова нівеліра це:

візирна вісь зорової труби нівеліра повинна бути паралельна до осі циліндричного рівня.

вісь круглого рівня повинна бути паралельна до осі обертання нівеліра.

горизонтальний штрих сітки повинен бути перпендикулярним до осі обертання.

вертикальний штрих сітки повинен бути перпендикулярним до осі обертання.

245. При перевірці сітки ниток умовою є:

горизонтальний штрих сітки повинен бути перпендикулярним до осі обертання нівеліра.

вертикальний штрих сітки повинен бути паралельним до осі обертання нівеліра.

вісь круглого рівня повинна бути паралельна до осі обертання нівеліра

візирна вісь зорової труби нівеліра повинна бути паралельна до осі циліндричного рівня

246. При перевірці головної умови нівеліра технічної точності кут нахилу візирного променю “і” не повинна перевищувати:

І ≤ 5".

І ≤ 10".

І ≤ 15".

І ≤ 20".

І ≤ 25".

247. Перед виконанням польових робіт виконують перевірки рейок, до яких відносять:

визначення довжини рейки.

визначення стрілки прогинання рейки.

визначення похибок сантиметрових поділок рейки.

визначення похибок дециметрових поділок рейки.

248. Перед виконанням польових робіт виконують перевірки рейок, до яких відносять:

визначення довжини рейки.

визначення середньої довжини метра пари рейок.

визначення ширини рейки.

визначення висоти рейки.

визначення різниці висот нулів пари рейок.

249. Для нівелірної рейки РН-10 прогинання рейки не повинно бути більшим ніж:

5 мм.

10 мм.

15 мм.

20 мм.

25 мм.

250. Допустима різниця між середньою довжиною метра пари рейок комплекту складає:

1 мм.

1,5 мм.

2 мм.

5 мм.

10 мм.

251. При визначенні різниці висот нулів пари рейок різниця середніх відліків за чорними сторонами обох рейок повинна дорівнювати:

10 мм.

20 мм.

5 мм.

0 мм.

15 мм.

252. При визначенні різниці висот нулів пари рейок різниця середніх відліків за червоними сторонами обох рейок повинна дорівнювати:

10 мм.

20 мм.

5 мм.

0 мм.

15 мм.

253. При прокладанні нівелірного ходу загальні для двох суміжних станцій точки називають:

станціями.

сполученими (звۥязуючими).

іксовими.

плюсовими.

254. При визначені похибок дециметрових поділок рейки РН-10 допустимим є відхилення від номінального значення довжини (10см):

0,5мм.

0,2мм.

0,3мм.

2мм.

5мм.

255. При роботі на станції технічного нівелювання різниця між обчисленими перевищеннями по чорній та червоній сторонах рейок не повинна перевищувати:

5 мм.

10 мм.

15 мм.

20 мм.

25 мм.

256. Довжина нівелірного ходу технічного нівелювання складає 4 км, тому допустима висотна нев’язка не повинна перевищувати:

±100 см.

±100 мм.

±50 мм.

±40 мм.

±10 мм.

257. Довжина нівелірного ходу технічного нівелювання складає 9000 м, тому допустима висотна нев’язка не повинна перевищувати:

±150 см.

±150 мм.

±100 см.

±100 мм.

±50 мм.

258. При опрацюванні нівелірного ходу з п’яти перевищень фактична нев’язка склала +25 мм, що не перевищує допустиму 30 мм, тому поправка у кожне перевищення складає:

+5 мм.

-5 мм.

+6 мм.

-6 мм.

259. Вплив кривизни Землі на визначення перевищення обчислюється за формулою:

260. Допустима нев’язка у ході тригонометричного нівелювання визначається за формулою:

261. Формула Гаусса для обчислення середньої квадратичної похибки має вигляд:

262. Формула Бесселя для обчислення середньої квадратичної похибки має вигляд:

263. Середня квадратична похибка арифметичної середини незалежних рівноточних вимірювань визначається за формулою:

264. Вага результатів вимірювань обчислюється за формулою:

265. Загальна арифметична середина (середньовагове значення) ряду нерівноточних вимірів однієї величини визначається за формулою:

266. Арифметична середина (середнє значення) ряду рівноточних вимірів однієї величини визначається за формулою:

267. Середня квадратична похибка функції виміряних величин обчислюється за формулою:

268. Визначення на площині дирекційного кута і довжини лінії за координатами її кінцевих точок – це:

пряма геодезична задача.

зворотна геодезична задача.

теодолітний хід.

теодолітне знімання.

геодезична засічка.

269. Визначення координат кінцевої точки лінії по координатах начальної точки, дирекційному куту та довжині лінії між точками – це:

пряма геодезична задача.

зворотна геодезична задача.

теодолітний хід.

теодолітне знімання.

геодезична засічка.

270. Пряма геодезична задача розв’язується за формулами:

;	;	; .

; 	.

271. Дирекційний кут лінії при розв’язанні оберненої геодезичної задачі обчислюється за формулою:

271. Довжина лінії при розв’язанні оберненої геодезичної задачі може обчислюватись за формулою:

272. Теодолітні ходи можуть бути:

замкненими.

розімкненими.

висячими.

нівелірними.

тахеометричними.

273. Теодолітні ходи відносять до:

планової розрядної геодезичної мережі згущення.

знімальної геодезичної мережі.

планової державної геодезичної мережі.

висотної державної геодезичної мережі.

висотної розрядної геодезичної мережі згущення.

274. При прокладанні теодолітних ходів на місцевості виміряють:

довжини ліній та горизонтальні кути.

горизонтальні і вертикальні кути.

горизонтальні кути та перевищення.

довжини ліній, горизонтальні кути та вертикальні кути або перевищення.

довжини ліній та вертикальні кути.

275. Теоретична сума виміряних кутів в замкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між виміряними кутами  та різницею кінцевого та початкового дирекційних кутів.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

180(n – 2) , де n – кількість кутів в ході.

276. Теоретична сума приростків координат в замкнутому теодолітному ході дорівнює:

180(n – 2) , де n – кількість кутів в ході.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних перевищень.

різниці кінцевої та початкової координат вихідних пунктів.

277. Практична сума виміряних кутів в  замкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між виміряними кутами  та різницею кінцевого та початкового дирекційних кутів.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

180(n – 2) , де n – кількість кутів в ході.

278. Практична сума приростків координат в замкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між вирахуваними приростками координат та різницею координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

180(n – 2) , де n – кількість кутів в ході.

нулю.

сумі вирахуваних приростків координат.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

279. Приростки координат в замкнутому теодолітному ході  визначають за :

дирекційними кутами та довжинами ліній.

виміряними кутами.

довжинами ліній.

румбами напрямків та виміряними кутами.

координатами вихідних пунктів та дирекційними кутами.

280. Нев’язка виміряних кутів в замкнутому теодолітному ході  дорівнює:

різниці між виміряними кутами  та їх теоретичним значенням.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

281. Нев’язка по  приростках координат в замкнутому теодолітному ході  дорівнює:

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

нулю.

сумі вирахуваних приростків координат по осям координат.

різниці між вирахуваними приростками координат та різницею координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

282. Поправки в кути при врівноваженні замкнутого теодолітного ходу  розподіляються:

пропорційно довжинам ліній в ході.

пропорційно виміряних кутам ходу.

порівну на всі кути.

порівну на всі довжини ліній.

283. Поправки в приростки координат при врівноваженні замкнутого теодолітного ходу  розподіляються:

пропорційно довжинам ліній в ході.

пропорційно виміряних кутам ходу.

порівну на всі кути.

порівну на всі довжини ліній.

284. Координати пунктів теодолітних ходів визначають як:

координата попереднього пункту  плюс алгебраїчно визначений приросток координат.

координата попереднього пункту  плюс алгебраїчно врівноважений приросток координат.

координата попереднього пункту  плюс алгебраїчно поправка по приростках координат.

різниця координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

285. Дирекційні кути в  замкнутому теодолітному ході  визначають за :

врівноваженими кутами та довжинами ліній.

вихідним дирекційним кутом та виміряними кутами.

вихідним дирекційним кутом та врівноваженими кутами ходу.

румбами напрямків та виміряними кутами.

координатами вихідних пунктів та дирекційними кутами.

286. В порядок виконання камеральної обробки теодолітного ходу не  входять наступні види робіт:

ув’язка кутів теодолітного ходу.

вирахування дирекційних  кутів.

вирахування перевищень.

вирахування та ув’язка приростків координат.

визначення координат точок.

287. Теоретична сума виміряних кутів в розімкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між виміряними кутами  та різницею кінцевого та початкового дирекційних кутів.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

180(n – 2) , де n – кількість кутів в ході.

288. Теоретична сума приростків координат в розімкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між виміряними кутами та різницею кінцевого та початкового дирекційних кутів.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних перевищень.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

289. Практична сума виміряних кутів в розімкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між виміряними кутами  та різницею кінцевого та початкового дирекційних кутів.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

290. Практична сума приростків координат в розімкнутому теодолітному ході дорівнює:

різниці між вирахуваними приростками координат та різницею кінцевої та початкової координат вихідних пунктів.

різниці кінцевої та початкової координат вихідних пунктів.

нулю.

сумі вирахуваних приростків координат по осям координат.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

291. Нев’язка виміряних кутів в розімкнутому теодолітному ході  дорівнює:

різниці між сумою виміряних кутів і їх теоретичною сумою.

різниці кінцевого та початкового дирекційних кутів плюс 180 градусів помножено на кількість кутів.

нулю.

сумі виміряних кутів.

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

292. Нев’язка по приростках координат в розімкнутому теодолітному ході  дорівнює:

різниці координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

нулю.

сумі вирахуваних приростків координат.

різниці між вирахуваними приростками координат та різницею координат кінцевого та початкового вихідних пунктів.

293. Дирекційні кути в розімкнутому теодолітному ході  визначають за :

врівноваженими кутами та довжинами ліній.

вихідним дирекційним кутом та виміряними кутами.

вихідним дирекційним кутом та врівноваженими кутами ходу.

румбами напрямків та виміряними кутами.

координатами вихідних пунктів та дирекційними кутами.

294. При камеральній обробці теодолітних ходів отримують:

координати точок ходу.

дирекційні кути.

довжини ліній.

горизонтальні кути.

перевищення.

295. Теодолітний хід являє собою прокладений на місцевості замкнений або розімкнений багатокутник в якому виміряні:

всі сторони між суміжними точками.

всі горизонтальні кути між суміжними сторонами.

всі вертикальні кути (кути нахилу) точок ходу.

всі сторони між суміжними точками і всі горизонтальні кути між суміжними сторонами.

296. Для визначення горизонтального прокладення сторін теодолітного ходу одночасно із вимірюванням горизонтальних кутів одним прийомом вимірюють вертикальні кути, якщо кути нахилу:

1º і більше.

1,5º і більше.

2º і більше.

3º і більше.

297. Довжини сторін у теодолітних ходах. які прокладаються з використанням теодолітів і мірних стрічок на забудованих територіях, повинні бути не більше:

100 м.

150 м.

200 м.

250 м.

350 м.

298. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням теодолітів і мірних стрічок на незабудованих територіях, повинні бути не більше:

100 м.

150 м.

200 м.

250 м.

350 м.

299. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням теодолітів і мірних стрічок на незабудованих територіях, повинні бути не менше:

10 м.

20 м.

30 м.

40 м.

50 м.

300. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням теодолітів і мірних стрічок на забудованих територіях, повинні бути не менше:

10 м.

20 м.

30 м.

40 м.

50 м.

301. Допустима кутова нев’язка в теодолітному ході, який прокладався з використанням теодоліта Т30 і має дев'ять (9) кутів повороту, складає:

1'.

1'30".

2'.

3'.

9'.

302. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням електронних тахеометрів на забудованих територіях, повинні бути не більше:

500 м.

750 м.

1000 м.

1250 м.

1500 м.

303. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням електронних тахеометрів на забудованих територіях, повинні бути не менше:

10 м.

20 м.

30 м.

40 м.

50 м.

304. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням електронних тахеометрів на незабудованих територіях, повинні бути не більше:

750 м.

1000 м.

1250 м.

1500 м.

2000 м.

305. Довжини сторін у теодолітних ходах, які прокладаються з використанням електронних тахеометрів на незабудованих територіях, повинні бути не менше:

10 м.

20 м.

30 м.

40 м.

50 м.

306. Допустима кутова нев’язка в теодолітному ході, який прокладається електронним тахеометром і має дев'ять (9) кутів повороту, складає:

20".

30".

45".

1'.

1'30".

307. При прокладанні теодолітного ходу центрування приладів та віх (марок) виконують з точністю:

1 мм.

2 мм.

3 мм.

4 мм.

5 мм.

308. Теодолітні ходи з використанням теодолітів і мірних стрічок прокладають з граничними відносними похибками:

1:1000.

1:2000.

1:3000.

1:5000

1:10000

309. Теодолітні ходи з використанням електронних тахеометрів прокладають з відносними граничними похибками:

1:1000.

1:2000.

1:3000.

1:5000.

1:10000.

310. Горизонтальні кути в теодолітних ходах вимірюють теодолітами:

одним прийомом з перестановкою лімба на 90º.

двома півприйомами з перестановкою лімба на 1-2º для теодолітів серії Т30.

двома прийомами,  з перестановкою лімба в півприйомах на 90º.

трьома прийомами.

311. Кількість сторін у висячого теодолітного ходу на незабудованій території має бути:

одна.

не більше двох.

не більше трьох.

не більше чотирьох.

312. Кількість сторін у висячого теодолітного ходу на забудованій території має бути:

одна.

не більше двох.

не більше трьох.

не більше чотирьох.

313. Яка це засічка, якщо для визначення координат пункту стояння виміряні горизонтальні кути β1 та β2 між напрямками на три вихідні пункти?

Засічка кутова обернена багаторазова.

Засічка кутова обернена одноразова.

Засічка кутова пряма одноразова.

Засічка кутова пряма багаторазова.

314. Яка це засічка, якщо для визначення координат пункту стояння виміряні горизонтальні кути β1, β2 та β3 між напрямками на чотири вихідні пункти?

Засічка кутова обернена багаторазова.

Засічка кутова обернена одноразова.

Засічка кутова пряма одноразова.

Засічка кутова пряма багаторазова.

315. Яка це засічка, якщо для визначення координат пункту Р виміряні горизонтальні кути β1 та β2 між напрямками на суміжний вихідний пункт та на пункт Р?

Засічка кутова обернена багаторазова.

Засічка кутова обернена одноразова.

Засічка кутова пряма одноразова.

Засічка кутова пряма багаторазова.

316. Яка це засічка, якщо для визначення координат пункту Р виміряні горизонтальні кути β1, β2 та β3 між напрямками на суміжний вихідний пункт та на пункт Р?

Засічка кутова обернена багаторазова.

Засічка кутова обернена одноразова.

Засічка кутова пряма одноразова.

Засічка кутова пряма багаторазова.

317. Координати пункту, який визначається прямою одноразовою засічкою, обчислюються за формулами:

;	;	; .

; 	.

318. Координати пункту, який визначається прямою багаторазовою засічкою, обчислюються за формулами:

;	;	; .

; 	.

319. Координати пункту, який визначається оберненою багаторазовою засічкою, обчислюються за формулами:

;	;	; .

; 	.

320. Точність прямої кутової засічки обчислюється за формулою:

321. Точність оберненої кутової засічки обчислюється за формулою:

322. Знімання, при якому на місцевості виміряють горизонтальні кути і довжини ліній, в результаті  чого отримують план місцевості із зображенням елементів ситуації без рельєфу – це:

тахеометричне знімання.

бусольне знімання.

окомірне знімання.

мензульне знімання.

теодолітне знімання.

323. Контурний план місцевості отримують в результаті:

тахеометричного знімання.

мензульного знімання.

окомірного знімання.

теодолітного знімання.

324. Топографічний план місцевості отримують в результаті:

тахеометричного знімання.

бусольного знімання.

окомірного знімання.

теодолітного знімання.

325. Мензульне знімання виконується за допомогою:

теодоліту.

нівеліру.

мензули та кіпрегеля.

тахеометра.

326. Вид знімання, при якому на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф, має назву:

топографічне знімання.

бусольне знімання.

окомірне знімання.

теодолітне знімання.

327. Знімання, при якому  на місцевості виміряють магнітні азимути та довжини ліній, – це:

топографічне знімання.

бусольне знімання.

окомірне знімання.

мензульне знімання.

теодолітне знімання.

328. Мензульне знімання виконується за допомогою приладу:

теодоліту.

нівеліра.

кіпрегеля.

тахеометра.

329. На топографічний план пікетні точки наносять за допомогою:

теодоліта.

нівеліра.

тахеометра.

планіметра.

тахеографа.

330. Над точкою теодолітного ходу встановлюється теодоліт та приводиться в робоче положення; лімб теодоліта орієнтується на суміжну точку хода; поворотом алідади горизонтального кругу зорова труба послідовно наводиться на всі знімальні точки, роблячи кожен раз відліки по горизонтальному кругу теодоліта; визначаються довжини лінії за допомогою мірної стрічки чи рулетки. Ці види робіт виконують при:

полярному способі знімання.

зніманні способом перпендикулярів (прямокутних координат).

зніманні способом кутової засічки.

зніманні способом лінійної засічки.

зніманні способом обходу.

331. Положення знімальної точки визначається двома величинами: віддаллю по стороні теодолітного ходу від точки знімальної основи до перпендикуляра і довжиною перпендикуляра, який побудовано зі сторони теодолітного ходу до знімальної точки. Ці види робіт виконують при:

полярному способі знімання.

зніманні способом перпендикулярів (прямокутних координат).

зніманні способом кутової засічки.

зніманні способом лінійної засічки.

зніманні способом обходу.

332. Положення знімальної точки визначається за двома кутами, які вимірюються між стороною теодолітного ходу та напрямками на знімальну точку. Ці види робіт виконують при:

полярному способі знімання.

зніманні способом перпендикулярів (прямокутних координат).

зніманні способом кутової засічки.

зніманні способом лінійної засічки.

зніманні способом обходу.

333. Положення знімальної точки визначається як вершина трикутника, в якому відомі три сторони. Ці види робіт виконують при:

полярному способі знімання.

зніманні способом перпендикулярів (прямокутних координат).

зніманні способом кутової засічки.

зніманні способом лінійної засічки.

зніманні способом обходу.

334. В напрямі лінії теодолітного хода за допомогою теодоліта і мірного приладу визначають положення контурів, які перетинають цю лінію або знаходяться на ній. Ці види робіт виконують при:

полярному способі знімання.

зніманні способом перпендикулярів (прямокутних координат).

зніманні способом кутової засічки.

зніманні способом лінійної засічки.

зніманні способом створу.

335. Для полігонометрії 2 розряду найбільша довжина сторони ходу становить:

0,08 км.

0,20 км.

0,50 км.

0,12 км.

0,25 км.

336. Для полігонометрії 4 класу середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

5''.

2''.

3''.

10''.

20''.

337. Для полігонометрії 1 розряду середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

2''.

3''.

5''.

10''.

15''.

338. Для полігонометрії 2 розряду середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

2''.

3''.

5''.

10''.

15''.

339. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 4 класу визначається за формулою:

340. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 1 розряду визначається за формулою:

341. Допустима кутова нев’язка у ході полігонометрії або полігоні 2 розряду визначається за формулою:

342. В полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів довжини сторін до 500 метрів вимірюються з середньою квадратичною похибкою:

1 мм.

1 см.

5 мм.

5 см.

343. Для полігонометрії 1 розряду найбільша довжина сторони ходу становить:

0,8 км.

0,20 км.

0,50 км.

0,12 км.

0,25 км.

344. Для полігонометрії 4 класу найбільша довжина сторони ходу становить:

0,08 км.

0,20 км.

0,50 км.

0,12 км.

3,0 км.

345. Для тріангуляції 4 класу середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

5''.

2''.

3''.

10''.

20''.

346. Для тріангуляції 1 розряду середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

2''.

3''.

5''.

10''.

15''.

347. Для тріангуляції 2 розряду середня квадратична похибка вимірювання кутів становить не більше:

2''.

3''.

5''.

10''.

15''.

348. В полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів довжини сторін можуть вимірюватися:

мірними стрічками.

рулетками.

підвісними мірними приладами.

світловідалемірами.

нитковим віддалеміром.

349. В полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів кути можуть вимірюватися:

теодолітами технічної точності.

точними теодолітами.

електронними тахеометрами.

світловіддалемірами.

350. Поправка в довжину лінії для редукування її на рівень моря обчислюється за формулою:

351. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно спостерігати не менше:

двох супутників.

трьох супутників.

чотирьох супутників.

п’яти супутників.

шести супутників.

352. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом використовується:

статичні відносні GPS-спостереження.

кінематичні відносні GPS-спостереження.

напівкінематичні відносні GPS-спостереження (stop&go).

псевдостатичні GPS-спостереження.

353. Для топографічного знімання місцевості супутниковим методом використовується:

статичні відносні GPS-спостереження.

кінематичні відносні GPS-спостереження.

напівкінематичні відносні GPS-спостереження (stop&go).

псевдостатичні GPS-спостереження.

354. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менше ніж:

одним приймачем.

двома приймачами.

трьома приймачами.

355. При нівелюванні IV класу нівелірні ходи прокладають:

тільки в одному напрямку.

в прямому та зворотному напрямку.

356. При нівелюванні IІІ класу нівелірні ходи прокладають:

тільки в одному напрямку.

в прямому та зворотному напрямку.

357. При нівелюванні IV класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до:

5 метрів.

10 метрів.

2 метри.

4 метри.

358. При нівелюванні IІІ класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до:

5 метрів.

10 метрів.

2 метри.

4 метри.

359. При нівелюванні IV класу накопичення нерівностей відстаней від нівеліра до рейок у секції допускається до:

5 метрів.

10 метрів.

2 метри.

4 метри.

360. При нівелюванні IІІ класу накопичення нерівностей відстаней від нівеліра до рейок у секції допускається до:

5 метрів.

10 метрів.

2 метри.

4 метри.

361. При нівелюванні ІІI класу нормальна довжина променя візування:

50 метрів.

75 метрів.

100 метрів.

150 метрів.

362. При нівелюванні IV класу висота променя візування над підстильною поверхнею не повинно бути менш як:

0,1 метра.

0,2 метра.

0,3 метра.

0,5 метра.

363. При нівелюванні ІІI класу висота променя візування над підстильною поверхнею не повинно бути менш як:

0,1 метра.

0,2 метра.

0,3 метра.

0,5 метра.

364. При нівелюванні IV класу нормальна довжина променя візування:

50 метрів.

75 метрів.

100 метрів.

150 метрів.

365. Триметрові двосторонні рейки з шашковою шкалою застосовують для нівелювання:

I класу.

IІ класу.

(50 %) IІІ класу.

(50 %) IV класу.

366. При нівелюванні IV класу нев’язки в ходах між вихідними пунктами повинні бути не більше:

5 мм на 1 км ходу.

10 мм на 1 км ходу.

20 мм на 1 км ходу.

50 мм на 1 км ходу.

367. При нівелюванні IІІ класу нев’язки в ходах між вихідними пунктами повинні бути не більше:

5 мм на 1 км ходу.

10 мм на 1 км ходу.

20 мм на 1 км ходу.

50 мм на 1 км ходу.

368. При нівелюванні IV класу розходження значень перевищень на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається до:

1 мм.

2 мм.

3 мм.

5 мм.

369. При нівелюванні IІІ класу розходження значень перевищень на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається до:

1 мм.

2 мм.

3 мм.

5 мм.

370. Двогранний кут між площиною астрономічного меридіана даної точки і вертикальною площиною заданого напряму, відлічуваний від північної (чи південної) частини меридіана за ходом годинникової стрілки, це:

астрономічний азимут.

геодезичний азимут.

магнітний азимут.

дирекційний кут.

371. Двогранний кут між площиною геодезичного меридіана даної точки та площиною, що проходить через нормаль у ній і вміщує заданий напрям, відлічуваний від напряму на північ за ходом годинникової стрілки, це:

астрономічний азимут.

геодезичний азимут.

магнітний азимут.

дирекційний кут.

372. Стиснення земного еліпсоїду визначається за формулою:

373. Ексцентриситет земного еліпсоїду визначається за формулою:

374. Другий ексцентриситет земного еліпсоїду визначається за формулою:

375. Радіус паралелі земного еліпсоїду визначається за формулою:

376. Середній радіус кривизни земного еліпсоїду визначається за формулою:

377. Радіус кривизни першого вертикалу земного еліпсоїду визначається за формулою:

378. Радіус кривизни меридіану земного еліпсоїду визначається за формулою:

379. Довжина дуги меридіану земного еліпсоїду між двома точками визначається за формулою:

380. Довжина дуги паралелі земного іпсоїду між двома точками визначається за формулою:

381. Площа сфероїдної трапеції визначається за формулою:

382. Довжина геодезичної лінії на площині в проекції Гаусса визначається за формулою:

383. Довжина дуги меридіану земного еліпсоїду визначається за формулою: